## Slide 1: Ethereum智能合约与符号执行技术
LCatro

## Slide 2: Contents / 目录
Ethereum 与智能合约介绍
Ethereum 漏洞原理
Ethereum 智能合约背景知识
符号执行技术原理
具体实现
测试效果

## Slide 3: Ethereum 与智能合约
以太坊（英文Ethereum）是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台，通过其专用加密货币以太币（Ether）提供去中心化的以太虚拟机（Ethereum Virtual Machine）来处理点对点合约
智能合约是用户编写发布到以太坊的代码，其他用户通过在以太坊上转账来调用合约代码，智能合约由挖到区块的节点执行

## Slide 4: Ethereum 整体架构原理

## Slide 5: Ethereum 智能合约的代码结构

## Slide 6: 自动化合约代码审计方法
正则表达式
AST(抽象语法树)匹配
控制流/数据流跟踪
符号执行

## Slide 7: EVM (Ethereum Virtual-Machin)架构

## Slide 8: 智能合约代码结构
1.Creation/Runtime 代码
2.合约预校验部分
3.Payable 检测
4.从CALLDATA 中提取函数参数
5.函数代码
6.返回数据

## Slide 9: 智能合约中的Creation 和Runtime
Creation :
对应智能合约的constructor 函数，
用于对合约进行初始化操作
Runtime :
合约执行主要代码保存的位置
Creation
Runtime

## Slide 10: 智能合约预校验
初始化内存空间
检验CALLDATA的长度
获取CALLDATA
前四字节数据
跳转到不同
的入口点

## Slide 11: 从单个函数开始分析智能合约结构
3.Payable 检测
4.从CALLDATA 中提取函数参数
5.函数代码
6.返回数据

## Slide 12: Payable 关键字检测
Payable 的意义在于是否允许传递ETH 到该合约函数调用

## Slide 14: 从CALLDATA 中获取函数参数

## Slide 15: 函数主体代码
Payable 和
函数参数获取处理
函数主体代码

## Slide 16: 函数返回值处理
Payable 处理
函数参数处理
返回值处理
函数主体代码

## Slide 17: 嵌套函数间调用
main()函数
返回代码
add()函数
主体代码
main()函数
主体代码
main()函数
调用add()函
数之后的代码

## Slide 18: 符号执行原理

## Slide 19: 什么是符号执行
一种程序分析技术。采用符号来代替实际数值进行程序的解释执行，并在执行过程中对程序的抽象状态进行检测。常用于生成测试用例或发现程序中的错误。

## Slide 20: 符号执行之模拟指令执行
模拟指令执行,并把模拟的结果保存在寄存器里
汇编指令
寄存器引用表
符号表达式集合

## Slide 21: 符号执行之模拟指令执行之实现原理
EBX = φ2 = φ1 = add(φ0,2) = add(1,2) = 3

## Slide 22: 程序路径分析
pin是输入,执行经过p1,p2,p3的代码块之后到达pout
π1, π2是分支条件
执行p1代码块,需要满足π1为true;执行p2代码块,需要满足π1为false;执行p3代码块,需要满足π1=false, π2=false
路径分析:
(p1->pout)=> π1=true;
(p2->pout)=> π2=false;
(p2-p3->pout)=> (π1=false, π2=true)

## Slide 23: 符号执行之分支求解
满足条件:user_input>0
满足条件:
user_input<=0
满足条件:
user_input>0 &&
user_input>10
满足条件:
user_input>0 &&
user_input<=10

## Slide 24: 符号执行之分支求解

## Slide 25: 一个C 语言示例

## Slide 26: 符号执行实现原理
当程序执行跟踪到判断(cmp指令)时,可以在此求解ecx和eax的值,找到符合条件的解(True/False)

## Slide 27: 求解程序判断

## Slide 28: 求解程序判断
不断遍历分支,获取所有分支结构中符合条件的结构输入(x1-x5)

## Slide 29: 求解程序判断

## Slide 30: 深入研究Ethereum 智能合约漏洞

## Slide 31: 智能合约的漏洞原理
任意合约调用
任意地址转账
假充值
整数溢出

## Slide 32: 符号执行漏洞求解之任意代码执行

## Slide 33: 符号执行漏洞求解之任意代码执行
CALL 指令
CALL 合约地址

## Slide 34: 符号执行漏洞求解之任意代码执行
若CALL 地址满足任意地址调用,那么需要指定一个随机地址作为约束条件进行求解,对应的求解条件如下:
CALL_Addr == 0x1234567
CALL_Addr == 0xFFFFFFFF
CALL_Addr == 0xDEADDEAD

## Slide 35: 符号执行漏洞求解之任意地址转账
_address.transfer(),_address.send(),_address.call.value() 最终都调用CALL 指令发起转账
CALL 指令既能调用合约也能向一个地址发起转账

## Slide 36: 符号执行漏洞求解之任意地址转账
CALL 指令
CALL 合约地址
Gas 余额

## Slide 37: 符号执行漏洞求解之假充值
根据程序路径来确定是否有触发到Revert/Invalid指令产生回滚操作
不触发回滚的指令
触发回滚的指令

## Slide 38: 符号执行漏洞求解之假充值
存在漏洞,没有Revert()
不存在漏洞,存在Revert()

## Slide 39: 符号执行漏洞求解之假充值
检验程序执行路径中是否出现Revert()
1.成功触发转账时通过Return/Stop指令返回
2.转账失败时通过Revert/Invalid指令返回

## Slide 40: 符号执行漏洞求解之整数溢出检测
算术运算会触发数据溢出,包含:上溢出和下溢出
检测整数溢出的方法是对算术运算指令的结果进行检验

## Slide 41: 符号执行漏洞求解之整数溢出检测
SUB 指令
操作数2
操作数1

## Slide 42: 符号执行漏洞求解之整数溢出检测
若算术运算满足上溢出或下溢出,那么需要对算数运算的结果进行约束求解,对应的求解条件如下:
上溢出约束: Sub(OpNum1,OpNum2) > 0xFFFFFFFF
下溢出约束: Sub(OpNum1,OpNum2) < 0

## Slide 43: 符号执行工具具体实现细节

## Slide 44: EVM Bytecode 反编译
命令:evm disasm %evm_bytecode_path%

## Slide 45: 分割Construter 和Runtime 代码
Runtime 入口点代码特征:
1.PUSH,PUSH,MSTORE,CALLDATASIZE
2.PUSH,PUSH,MSTORE,PUSH,CALLDATASIZE
Creation
Runtime

## Slide 46: 指令模拟
New
Old

## Slide 47: 状态上下文
状态上下文用于保存当前执行的数据，这些数据包含模拟执行记录、栈、内存和StateDB 数据。

## Slide 48: 内存，栈与StateDB
栈用于保存
指令的操作数
内存用于保
存临时数据
存储数据库
用于保存永久数据

## Slide 49: 构造用户输入

## Slide 50: 内存求解实现细节
Z3 中的BitVec 和Array
BitVec
Array
Memory
Memory

## Slide 51: 内存求解实现细节
BitVec 选择数据
(Access_Addr >> Memory_Size) & (2^Data_Size - 1)
CALLDATA
访问数据位置

## Slide 52: 内存求解实现细节
BitVec 选择数据
((Access_Addr >> Memory_Size) << Access_Offset) & (2^Data_Size - 1)
CALLDATA
访问数据位置

## Slide 53: 内存求解实现细节
相邻数据交差污染
Memory
0xAAAAAAAAAAAAAAAA
0xFFFFFFFFFFFFFFFFF
交叉污染区域

## Slide 54: 内存求解实现细节
相邻数据交差污染
Value_Result=(A & 0x0000000FFFFFFFFF) << 8 +
(B & 0xFFFFFFFF) >> 8
0xAAAAAAAAAAAAAAAA
0xFFFFFFFFFFFFFFFFF

## Slide 55: 内存求解实现细节
相邻数据交差污染
Memory
0xAAAAAAAAAAAAAAAA
0xFFFFFFFFFFFFFFFFF
交叉污染区域

## Slide 56: 内存求解实现细节
相邻数据交差污染
Value_Result=(A & 0x0000000FFFFFFFFF) << 8 +
(B & 0xFFFFFFFF) >> 8
0xAAAAAAAAAAAAAAAA
0xFFFFFFFFFFFFFFFFF

## Slide 57: 分支求解
可计算的表达式
需要求解的表达式
永真表达式
可计算表达式
根据用户输入
判断表达式

## Slide 58: 分支求解
构造真假条件两条表达式
检验表达式是否有解

## Slide 59: 分支求解
演示：

## Slide 60: 漏洞求解
漏洞求解的本质是进行约束求解,每种漏洞的求解方法不同
1.任意取值求解
2.特定范围求解

## Slide 61: 漏洞求解
1.任意取值求解
触发点
检验参数

## Slide 62: 漏洞求解
1.执行到CALL指令时从栈中获取CALL_Addr
2.如果CALL_Addr不可控,那就忽略
3.结合所有前置条件对CALL_Addr进行约束校验,
检验CALL_Addr的值能否同时满足多个地址
Sat1 = 前置条件 + (CALL_Addr == 0x1234567) => is_sat() ?
Sat2 = 前置条件 + (CALL_Addr == 0xFFFFFFFF) => is_sat() ?
Sat3 = 前置条件 + (CALL_Addr == 0xDEADDEAD) => is_sat() ?
RCE = ((Sat1 & Sat2 & Sat3) == True)

## Slide 63: 漏洞求解
检验地址对象是否带有输入
初始化EVM用户输入
添加前置条件
添加漏洞约束
检验是否存在满足的解
生成满足约束的Payload

## Slide 64: 漏洞求解
2.特定范围求解
触发点
检验参数

## Slide 65: 漏洞求解
Sat1 = 前置条件 + ((OpNum1 + OpNum2) > 0xFFFFFFFF) => is_sat() ?
Sat2 = 前置条件 + ((OpNum1 + OpNum2) < 0) => is_sat() ?
上溢出 (Sat1) == True
下溢出 (Sat2) == True

## Slide 66: 漏洞求解
检验地址对象是否带有输入
初始化EVM用户输入
添加前置条件
添加漏洞约束
检验是否存在满足的解
生成满足约束的Payload

## Slide 67: 漏洞求解
没有Revert()
存在Revert()
程序路径检验

## Slide 68: 重复验证
获取Transfer函数所有的分支路径
探索transfer成功转账的路径
对分析的分支进行筛选
转账成功的路径必须是Return/Stop结束
转账失败的路径必须是Revert/Invalid结束

## Slide 69: 效果展示

## Slide 70: Demo

## Slide 71: 真实漏洞案例
BEC

## Slide 72: 真实漏洞案例
假充值
https://etherscan.io/address/0x9B11EFcAAA1890f6eE52C6bB7CF8153aC5d74139#contracts

## Slide 73: Thanks !